Week 3, dag 2, Proef 9, 4e leerling-practicum,  versie oktober 2014

Eigenschappen van vloeistoffen.

Proef 9a

Vraag 1:

Staat in een reageerbuis water hol (A) of bol (B)? Probeer dit zelf uit!!

Men spreekt van een holle meniscus of bolle meniscus.

Afbeelding links: holle meniscus (A) en bolle meniscus (B). Afbeelding rechts: leerling-tekening van holle- en bolle meniscus in een reageerbuis. Maak de reageerbuis voorzichtig overvol met water,  zodat er een kop op komt te staan. Dan heb je een bolle meniscus gemaakt!

Antwoord 1:

Holle of bolle meniscus is geen eigenschap van een vloeistof, maar een effect van de interactie van een vloeistof en zijn omgeving.
In een glas ‘trekt’ het water tegen de zijkant op, dus krijg je een holle meniscus. Als er een kop op het water staat, is de cohesie (=aantrekking) van water groter en wordt de zaak bol.
Hoe zou het zijn als je een glas aan de binnenkant invet (met boter of olijfolie) en je doet er water in? Krijg je dan een holle-, of bolle meniscus? (zelf uittesten!!)

### 2) Leren wat cohesie en adhesie is

- Cohesie is de onderlinge aantrekkingskracht tussen gelijksoortige deeltjes.

- Adhesie is de aantrekkingskracht tussen verschillende soorten deeltjes.

Wanneer in een buis met een vloeistof de cohesiekracht van de vloeistof groter is dan de adhesiekracht met de buiswand, dan zal het vloeistofoppervlak bol staan (vb: kwik). Wanneer de cohesiekracht kleiner is dan de adhesiekracht met de buiswand zal het vloeistofoppervlak hol zijn (vb.: water).

Kwik gedraagt zich dus tegengesteld aan water. In een barometerbuis staat kwik bol. Dit heet bolle meniscus.In een driehoekig doosje kruipt kwik niet omhoog. Het behoudt zijn eigen vorm.

Proef 9b

3. Het bijzondere van water

Water kun je tot boven de rand van een bekerglas laten bol staan, zonder dat het overloopt. Het opperlak maakt een soort “vlies” waarop een speld, of paperclip kan drijven. (Met afwassop doorbreek je de oppervlaktespanning. Daarom de extra reinigende werking: het water wordt a.h.w. open gemaakt en verdeeld in  losse druppels. Die hebben een veel groter opperlak dat langs de vaat schuurt, dan zuiver water.)

Ook “schrijvertjes” (kleine vliegjes) op een vijver maken gebruik van oppervlaktespanning. Fabrikanten van tentdoek gebruiken deze eigenschap ook!

4. Water in een driehoekig doorzichtig glazen bakje (bakje te bestellen bij schoolfysica leverancier!)

Proef 9c

Afbeelding: leg een speld in de plooi van je wijsvinger en laat die heel langzaam op het water zakken. Dan loslaten. De ijzeren speld zal op het wateroppervlak drijven. Dat komt doordat het wateroppervlak een soort dicht vlies vormt, waar de waterdeeltjes samenklonteren. Daarop kan een speld drijven. Doe een scheutje afwassop in het bakje en kijk wat er dan gebeurt met de speld!

Proef 9d

Afbeelding: leerling-tekening van de wet van de communicerende vaten. Je ziet vier “vaten”van verschillende vorm, die van onderen met elkaar in verbinding staan. In welk van de vaten staat de vloeistof het hoogst? Of staat die in alle vier de vaten even hoog? Onderzoek zelf!

0-0-0-0-0