Week 1, Dag 1, 1e leerling-practicum Proef 1 – versie zieke leerlingen (okt. 2104)

►Benodigdheden:

We hadden een grote- en een kleine injectiespuit, gevuld met water.

►Waarnemingen:

We vulden beide spuiten met water, door het water op te zuigen in

de spuit. We deden de volgende waarnemingen:

1. De spuitafstand:

Bij gelijke kracht van onze duim, spoot de kleine spuit verder. Anders gezegd: bij de kleine spuit hoef ik minder kracht te zetten voor hetzelfde spuitresultaat.

2. De kracht van mijn duim op de zuiger:

Om even ver te spuiten, moet ik op de grote spuit een veel grotere kracht

zetten. Hij gaat een stuk zwaarder dan de kleine.

3. De afstand die de zuiger aflegt:

het bleek dat de afstand die de zuiger aflegt bij de kleine spuit groter is.

►Conclusie:

Bij de grote zuiger verdeelt dezelfde kracht zich over een groter

oppervlak. Dus de kracht per cm2 is natuurlijk minder dan bij de kleine

spuit. Daarom moet ik véél harder drukken.

Terug in de klas bespraken we nog een keer de waarnemingen:

- Het bleek dat iedereen het er over eens was, dat de kleinste spuit het verste spoot

- Er kwam naar voren, dat je op de kleine spuit veel minder kracht moest zetten, dan op de grote spuit, om hetzelfde spuit-resultaat te bereiken

- De afstand die de zuiger aflegde, was bij de kleine spuit véél groter dan bij de grote spuit.

Nu leren we de begrippen hydraulische kracht  en hydraulische

druk:

► De totale kracht op de zuiger noemen we de hydraulische kracht ◄

►De kracht in (kilo)gram per cm2 noemen we de hydraulische druk ◄

De huiswerkopdracht voor morgen was, om een duidelijke proefbeschrijving te maken en een mooie tekening van de injectiespuiten.

0-0-0-0-0