Vraagstukken met lineaire uitzettingscoëfficiënt.

Zeg eerst voor je zelf uit je hoofd op: wat is ook al weer de lineaire uitzettingscoëfficiënt en wat betekende ook al weer T (delta T)?

Som 1.

Een ijzeren staaf van 1 m lengte wordt bij een smid verhit van 20°C. (kamertemperatuur) tot 300 C°.  Uitzettingscoëfficient ijzer is 0,000011.

Bereken:

a)	hoeveel cm de staaf uitzet en

b)	hoe lang is hij dan geworden in cm.

Berekening:

De staaf ondergaat een temperatuurstijging van 300-20=280°C

Dus  ΔT=280 graden.

1cm ijzer zet bij 1 graad verhitting uit 0,000011 cm

Dus 100 cm ijzer zetten uit bij ΔT= 280 graden:

100 x 280 x 0,000011 = 0,308 cm

De uitzetting van de staaf is dus 0,308 cm (of te wel iets minder dan 0,5 cm). De staaf is dus na verhitting 100,31 cm lang (afgerond) .

Som 2.

Een metalen staaf wordt in een smederij verhit tot 350° C. en heeft daarbij een lengte van 2m. (2m=.............cm)

Daarna koelt men de staaf af in ijs tot – 20° (dus onder nul!)

Hoeveel krimpt de staaf en hoe lang is hij dan uiteindelijk geworden?

(De lineaire uitz. coëff. van dit metaal is 0,000015)

Berekening:

Het temperatuurverschil  ΔT=350+20=370 graden

De inkrimping is dan 200 x 370 x 0,000015 = 1,11 cm.

De staaf was 200cm lang en nu dus nog maar 200 - 1,11 = 198,89 cm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Samenvatting in formule:

Wat hebben we nu steeds gedaan om de uitzetting te berekenen?

We deden lengte x temp.verschil x lineaire uitzettingscoëfficiënt. Dat kan veel korter opgeschreven worden. In formule:

► Uitzetting = L x ΔT x L.U.C. ◄

(L=lengte , ΔT= temp.verschil   L.U.C= lin.uitz. coëff.)

0-0-0-0-0