Proeven met magneten

- neem twee staafmagneten en onderzoek welke delen elkaar afstoten en welke delen elkaar aantrekken

- neem een staafmagneet en kijk hoeveel spijkertjes je als een ketting aan het uiteinde kunt hangen. En kijk ook eens hoeveel spijkertjes je op ½, of 1/3 of ¼ van de lengte kunt hangen

- neem een staafmagneet en houd een van de uiteinden tegen het uiteinde van een weekijzeren balkje en houd het andere uiteinde van het weekijzer in een koffiekopje met spijkers. Probeer een aantal spijkers zo omhoog te trekken, maar houd ze wel boven het kopje. Maak dan de magneet los en kijk wat er gebeurt

- we gaan het magnetisch krachtveld rondom de staafmagneet onderzoeken. Leg een staafmagneet midden op tafel neer. Bedek deze met een stevig stuk blauw papier., zodat de magneet er precies midden onder ligt. Strooi er dan vanuit een strooibusje wat ijzervijlsel op en ook rondom de magneet. Zorg dat het ijzervijlsel goed verdeeld is. Klop evt. zacht tegen het papier, zodat er een duidelijk patroon ontstaat. Teken dit patroon na in je periodeschrift. (Met behulp van een stukje papier met een vouw er in kun je alle ijzervijlsel weer terug in het strooibusje doen. Eerst de deksel los schroeven. Probeer te voorkomen dat het ijzervijlsel rechtstreeks op de magneet komt, want dat is er heel lastig af te halen.)

- doe hetzelfde met een hoefijzervormige magneet

- onderzoek het magnetisch krachtveld met een kompasje. Ook nu zie je weer hoe de lijnen van het krachtveld lopen. Dit kun je weer tekenen.

- heb je nog tijd over, dan kun je onderzoeken hoe het veldlijnenpatroon bij twee staafmagneten is, die in de buurt van elkaar liggen; bijvoorbeeld in elkaars verlengde.

Wie weet verzin je al doende nog zelf leuke andere proefjes!

Veel succes!

0-0-0-0-0